Projet tachymètre / totalisateur portable
# Objectif
Mesurer vitesse et distance parcourue sans liaison avec le mode de déplacement (vélo, moto, …)
Alimentation autonome (autonomie 5 heures mini) ou 12 volts (voiture)
# Composants
- Arduino pro mini
- module GPS NEO-6M
- module écran Nokia

# Schéma
==> fritzing ??????
# Connexions
Moyen de déplacement	Autonome	12 volts	6 volts (*)
Vélo	X
B15	X		X
Marche	X
Juva	X		X
Bateau	X	X (pince)
403	X	X (pince)
Train	X
Moto	X
Scooter	X	X

(*) insuffisant avec LCD I²C et écran Nokia sur piles mais opérationnel sur batterie.
Vérifier alimentation accu 9v 6F22 rechargeable.
Inverseur alimentation interne ou externe = extinction si rien n'est connecté.
Interrupteur rétroéclairage
Réglage contraste par potentiomètre & lecture analogique ?
# Habillage
Si possible cylindrique façon compteur de moto diamètre 60 mm, tube PVC ???
# Fonctions optionnelles non implémentées
- Mémorisation du kilométrage en EEPROM. Attention, 100 000 écritures maxi, choisir le bon rythme. Dans ce cas, bouton de RàZ lors de la mise sous tension.
- Mémorisation de la trace:25 car, 6/ minute => 1 Mo pour 100 heures.
- Chemin retour si fonction précédente.
- Affichage CAP « N-NE-E-SE-S-SO-O-NO »
- affichage heure avec paramétrage GMT+n par voie série.
# Prototype 1
Sur écran LCD I²C, UNO ==> Ok.
TachinoLCD.ino

# Prototype 2
Sur écran Nokia 5110, UNO ==> Ok.
TachinoNokia.ino
Affichage vitesse, distance, altitude , heure GMT et par intermittence vitesse maxi, altitudes mini et maxi.